VOORBEELDVRAGEN BIOFYSICA

Hfdst 1: 	INLEIDING

Hfdst 2: 	KINEMATICA

Versnelling uitwerken  en betekenins van normale en tangentiële vernselling.

Hfdst 3: 	WISSELWERKINGEN

Hfdst 4:	DYNAMICA VAN EEN PUNT

- Bespreek de kathodestraalbuis. Leid een uitdrukking af voor de afwijking van de straal. Bespreek

- Bespreek de beweging van deeltjes in een elektrisch veld en een magnetisch veld. Leg uit: Pas toe op de snelheidsfilter.

- Bespreek de beweging van een geladen deeltje in een magnetisch veld. Leg dit ook uit met als toepassing de massaspectrograaf.

- Leg de werking uit van een cyclotron en verklaar de cirkelbeweging.

- Bespreek een gedempte trillende beweging van een veer met een harmonische aandrijving adhv de fasorvoorstelling. Leg hierbij het begrip resonantie uit.

- Bespreek trillingen : niet gedempt, gedempt (zwak, kritiek, sterk)

Hfdst 5:	ARBEID EN ENERGIE

- Wat is een dipool, leid de potentiaal van een dipool af en bespreek de toepassing ervan op een ECG.

- Bespreek equipotentiaaloppervlakken.

- Bespreek de wet van arbeid en mechanische energie (uitgaande van arbeid en kinetische energie).

- Hoe komen we aan de formule voor relativistische energie?

Bespreek de potentiële energie van een di-atomair molecule. Bespreek de relatieve beweging van een deeltje tov een ander. . Leg uit wat bindingsenergie is.

- Geef het verband tussen kracht en potentiële energie. Werk dit uit voor de veerkracht. Maak gebruik van dit verband om de beweging van een deeltje tov een ander deeltje  te beschrijven.

Hfdst 6:	DYNAMICA VAN EEN SYSTEEM VAN PUNTEN

- Bespreek het behoud van het impulsmoment. Maak hierbij gebruik van het experiment van iemand op de ronddraaiende stoel.

Hfdst 7:	BOTSINGEN

- Bespreek alle vormen van elastische botsingen.

- Bespreek de niet-elastische botsingen+ energie

- Bespreek 1-dim botsingen. +energie

Hfdst 12:	ELEKTRISCHE GELEIDING

- Bespreek de stroom als functie van de tijd bij een R-C seriekring bij wisselspanning (stationaire fase) en gelijkspanning (opladen en ontladen).

- Bespreek de Wetten van Ohm.

- Wat is diffusiespanning? Wat zijn de voorwaarden voor dit verschijnsel? Hoe kom je aan de formule ?

- Bespreek de elektrische weerstand. Is I altijd evenredig met U?

- Wat is contactspanning? Oplossingsspanning.

- Prikkelgeleiding lnags een zenuw

- Wetten van Kirchoff---bronspanning versus klemspanning

Hfdst 13:	TEMPERATUUR EN WARMTE

- Wat is het verschil tussen warmte en temperatuur? Leidt de formule V1p1=V2p2 af voor een adiabatisch proces.

- Wat is warmte. Bespreek de overdracht van warmte.

EXTRA VOOR BMW

- Geef de formule voor de stroom I in een RLC-kring met wisselspanning (stationair regime).

- Wat is druk? Leidt dit af voor een gas en een vloeistof. Waarom mag je spreken over druk van een gas?

- Leg uit: viskeuze stroming.

- Leg het principe van arbeid en energie en maak hiervan gebruik bij het afleiden van de wet van Bernoulli.

- Bespreek de hydrostatische druk.

- Wat is oppervlaktespanning. Leid een uitdrukking af voor capillaire opstijiging.

Deze lijst werd in 2004-2005 door prof. Rogiers nagekeken, aangevuld en goedgekeurd.

Opmerkingen of suggesties?

dries.helsloot@student.kuleuven.be of dries@medica.be