THEORIEVRAGEN

1) Wat is druk? Leid af voor een gas en een vloeistof. Waarom mag je spreken over druk van een gas?

Begrip dat kracht verspreid over een oppervlak meet = DRUK

Door een systeem te beperken tot een bepaalde ruimte ( druk in het systeem

Botsingen met de wand ( druk op de wand

Oppervlakje binnen het systeem ( botsingen hiertegen ( inwendige druk

Arbeid door drukkracht van een fluïdum

Cilindervormig vat met zuiger

Botsingen van fluïdumdeeltjes op zuiger ( kracht ( zuiger

Arbeid geleverd dr Fx bij verplaatsing van de zuiger van x naar x+dx:

Arbeid verricht dr fluïdum bijverplaatsing van de zuiger van x1 naar x2

Arbeid is positief als V toeneemt

Arbeid verricht dr de uitwendige krachten op fluïdum is tegengesteld aan de arbeid verricht dr het fluïdum (actie en reactie)

In grafiek: V1 < V2: Arbeid is oppervlakte onder de kromme

V1 > V2: Arbeid is tegengesteld aan oppervlakte onder de kromme

p				         p

0      V1               V2	V                    0        V1		V2	V

Kringproces: macroscopische begintoestand = macroscopische eindtoestand

Positief: in uurwijzerzin doorlopen

Negatief: in tegenuurwijzerzin doorlopen

Bij een gas veroorzaken de botsende gasdeeltjes de druk

2) Kathodestraalbuis					 y

Duidelijkere tekeningen: zie cursus

x

In het elektronenkanon wordt een elektronenstraal gegenereerd. De straal wordt eerst dr een horizontaal gericht veld afgebogen, dan dr een verticaal gericht veld.
Dan treft de straal een fluorescerend scherm waar ze een lichtpunt opwekt.
De buis is luchtledig.

In het elektronenkanon worden vrije elektronen gevormd en versneld zodat ze dezelfde snelheid hebben.
Tussen de verticale platen: horizontaal gericht veld ( horizontale kracht en horizontale verandering van de snelheid ( horizontale afbuiging.
Analoog tss de horizontale platen.

Afbuigsystemen

y

vg			hoek tss vg en v0 = (

Fe	   v0	     vy

e-

v0							z

d		         D

E ( v0

Tussen de platen:

Buiten de platen:

Geen kracht meer

Snelheidsvector constant

Hoek afbuiging: (

( ~ E

Hoe groter E, hoe groter de afbuiging

3) Snelheidsfilter

Elektrisch veld en magnetisch inductieveld

Totale kracht van beide velden op q:

Beweging van een lading, homogene velden, loodrecht op elkaar

Fe en Fm werken elkaar tegen

Geen versnelling (dus ongestoord door beide velden) ALS:

OF

v groter ( Fm > Fe ( afwijking naar boven

v kleiner ( Fe > Fm ( afwijking naar beneden

Om deeltjes met een bepaalde snelheid te selecteren:

Deeltjes sturen door gebied waar elektrisch veld loodrecht staat op magnetisch veld en waarvan de verhouding van de grootte van E en B gelijk is aan de gewenste snelheid.

4) Massaspectrograaf

Gebied waarin een homogeen magnetisch veld heerst

Ladingen met een bepaalde snelheid worden loodrecht in dit veld geschoten ( cirkelbaan

( De straal is evenredig met de massa

( Als alle andere grootheden constant gehouden worden, kunnen ladingen met verschillende massa’s gescheiden worden

Kernen van een element (= samenstelling verschillende isotopen, verschillende massa) dezelfde snelheid geven door snelheidsfilter

Bundel van deeltjes door homogeen magnetisch veld sturen

(

Deeltjes met verschillende massa ~ cirkelbaan met verschillende straal

( verschillende isotopen scheiden

(

(

(

(		     (

((((((((((

((((((((

5) Cyclotron

Geladen deeltjes versnellen met elektrische velden MAAR zeer grote velden nodig

Homogeen magnetisch veld kan de grootte vd snelheid niet veranderen: Fm ( v

T

A

Ladingen vertrekken in de bron en worden versneld door het elektrisch veld tss de 2 D’s

( ladingen beschrijven cirkelboog

Ladingen keren terug nr het gebied tss de 2 D’s

Alternator heeft het elektrisch veld van richting veranderd

( ladingen worden versneld en beschrijven een cirkelboog met grotere straal in de 2de D

enz.

Bij het verlaten van het cyclotron worden de deeltjes naar een doelwit T gericht

6) Bespreek de mechanische resonantie van de gedempte trilling adhv de veer en adhv de fasorvoorstelling

Systeem ondervindt naast terugroepende kracht en dempingskracht ook sinusoïdaal variërende kracht.

Systeem kan reageren met een amplitude die veel groter is dan de amplitude van de aandrijving: RESONANTIE.

Model: bolletje aan verticaal opgestelde veer

Bolletje beweegt in vloeistof en ondervindt harmonisch variërende kracht

k en m: cte

Grootte van de demping en frequentie van de aandrijving kunnen variëren.

Differentiaalvergelijking (2de wet van Newton)

( Systeem gaat trillen met de frequentie van de aandrijving

Fasorvoorstelling

III

y			     			    II

Som

I

Hoek tussen x-as en som: (t

Hoek tussen x-as en I: (t + (

x

Stelling van Pythagoras

Amplitude van de som = amplitude van II + (amplitude van I – amplitude van III)

Uit figuur:

0 < ( <-( ( uitwijking volgt op de aandrijving

( = 0 ( geen demping

( ( 0: Max X? Amplitude systeem (X) kan groter zijn dan amplitude aandrijving (Xd)

Amplitudekarakteristiek maximaal:

Maximum naar links en maximale waarde daalt als demping stijgt

7) Bespreek de wetten van Ohm

Stroom van positieve ladingen in tijdsinterval (t stromen in het volume van de cilinder tussen de vlakken a en b en door de doorsnede A.

N: aantal ladingen per volume

q: lading van een deeltje

b          a

(x=vd(t

Microscopische vorm

Macroscopische vorm

8)Bespreek de elektrische weerstand. Is I altijd evenredig met U?

Weerstand van een geleider is afhankelijk van zijn afmetingen

Energieomzetting in weerstand ( warmteontwikkeling

Elektronen botsen tegen ionen en geven een deel van hun Ek aan de ionen

De gemiddelde kinetische energie van de ionen neemt toe

Temperatuur stijgt

Weerstanden in serie

I: cte	   R1					    R

2                      1

I								      U

(         U      (

3

R2             R3

2de wet van Kirchoff

U-R1I-R2I-R3I=0			U-RI=0

( R=R1+R2+R3

Weerstanden in parallel

3       2        1                 8

R1      R2     R3		  (       U     (        	R			U

I					      I

4        5       6		     7

1=2=3

I1	I3

U

R1	    R2      R3

I

4=5=6

Eerste wet van Kirchoff

I-I1-I2-I3=0

Is I altijd evenredig met U???????

9) Bespreek het verband tussen U en I bij RC op gelijkstroom

RC-schakeling: weerstand en condensator in serie geschakeld

R	C

I

s

Opladen door kring te sluiten

R	   C+    -

V1		     +    -      V2    Spanning over C stijgt

+     -

Op linkerplaat steeds hogere potentiaal: 0 ( V1

( (V tussen positieve pool van de bron en linkerplaat wordt steeds kleiner

(Ladingen ondervinden een kleinere kracht

( Snelheid en stroom nemen af

2de wet van Kirchoff

Uc

U

RC     2RC   3RC

Voor stroom: uitdrukking vr q afleiden:

Stroom neemt exponentieel af

C (: systeem bereikt sneller stationair regime

Ontladen: U daalt exponentieel

C+    -

R

I				schakelaar toe: positieve en negatieve plaat met elkaar verbonden

( stroom van positieve nr negatieve plaat

s

2de wet van Kirchoff

10) Wat is diffusiespanning? Wat zijn de voorwaarden voor dit verschijnsel? Hoe kom je aan de formule ?

H2O		  Na+Cl-    +    +		wand: semi-permeabel vr Na+

Na+Cl-		  Na+Cl-	   Na+Cl-	dr concentratieverschil: diffusie

Na+Cl-		  Na+Cl-   +   +		(° potentiaalverschil ( spanning

Na+Cl-      +    +	Voorwaarden: concentratieverschil, semi-				c1      >>          c2	permeabele wand die 1 soort ionen doorlaat

diffusiekracht	-		+

elektrische kracht

Diffusiekracht wordt tegengewerkt door elektrische kracht

Hoe meer ionen er verplaatst worden, hoe groter het veld wordt

Na zeker tijd zijn de 2 krachten even sterk geworden: DYNAMISCH EVENWICHT

Model: enkel Na+ ~ ideaal gas dr H2O tss Na moleculen

p(x+(x)

p(x)		           Na+

Na+

x

x                 x+(x

11) Geef de formule vr de stroom I in een RLC-kring met wisselspanning

RLC-kring: bron, weerstand, condensator en inductiespoel in serie

u~

C				  R	Harmonische spanning:

L

Fasorvoorstelling vr U & I

UL	          U

I	UR

UC

Hoek met UR: (t+(

Hoek met U:(t

2de Wet van Kirchoff

u=uC+uL+uR

Stelling van Pythagoras

Amplitude hangt af van de frequentie

Dan is de kring in resonantie

12) Bespreek Ep en krachtwerking van een systeem van twee moleculen. Gebruik redenering olv het concept energie. Leg uit wat bindingsenergie is.

( Componenten van de krachtvector

Vector: 1ste component: partiële afgeleide nr x

2de component: partiële afgeleide nr y

3de component: partiële afgeleide nr x

( Gradiënt vd functie

Ep vd wisselwerking tss 2 moleculen			     F21        2

F12

1

Kracht: aantrekkend als r>rmin

Fr negatief: kracht op ene deeltje tegengesteld aan plaatsvector van dit deeltje 		t.o.v. het andere

Afstotend als r<rmin

Ep

rmin

0                                           r

Ep min

Fr

0                                           r

13) Wat is het verschil tss warmte en temperatuur? Leid de formule af V1p1=V2p2 voor een adiabatisch proces.

2 systemen in thermisch contact als er energie uitwisseling mogelijk is zonder dat er mechanische arbeid geleverd wordt. De uitgewisselde energie is WARMTE.
Als de energie uitwisseling stopt ( thermisch evenwicht, de 2 systemen hebben dezelfde temperatuur

( Enkel warmteoverdracht tss systemen met verschillende temperatuur.
TEMPERATUUR is een maat vr de Ek, inw per deeltje van een systeem.

Adiabatisch proces: systeem thermisch geïsoleerd vd omgeving, kan met de omgeving enkel mechanische energie uitwisselen

1ste wet van de thermodynamica

Systeem kan enkel arbeid verrichten dr verandering van inwendige energie

Uitzetting: W positief, U (

Ideale gaswet: pV= nRT

Geïsoleerd (

14) Geef de microscopische beschrijving van een ideaal gas

Ideaal gas: model vr verdund gas

N identieke puntmassa’s, onderlinge interactie wordt verwaarloosd

Enkel elastische botsingen met wanden van het vat

Geen kinetische energie uitgewisseld met wand

Onderling ook geen kinetische energie uitgewisseld ( kinetische energie: constante

vgx(t

c	         z

d

vg	        b		           y

a

x

Druk op wand abcd?

( x-component vd gemiddelde kracht van de deeltjes op de wand

Elastische botsingen met de wand ( verandering van hoeveelheid beweging

Aantal deeltjes tegen de wand in tijdsinterval (t?

15-16)Bespreek de wet van arbeid en mechanische energie (uitgaande van arbeid en kinetische energie)

Wet van arbeid en mechanische energie: verandering van energie van een puntmassa=arbeid van de niet conservatieve krachten (afhankelijk van de gevolgde weg)

1 kracht

Als deeltje 1 conservatieve kracht ondervindt

Mechanische energie van een systeem is de kinetische energie + alle vormen van potentiële energie

Bondige vorm wet van arbeid en mechanische energie:

Als de niet conservatieve krachten geen arbeid leveren:

E2=E1    (    Wet van behoud van mechanische energie

17)Leid de uitdrukking af voor entropieveranderingen bij een isotherm proces

Geïsoleerd systeem

(    (    (					(         (      (

(  (V0/2(     V0/2	    ( 	                 (        (           (

(   (   ( 				        (    (                   (

(    (    (				                 (      (    (

Gas levert geen arbeid: drukkracht staat loodrecht op de verplaatsing

Geen warmte uitwisseling met de omgeving

Inwendige energie verandert niet, ISOTHERM proces

Waarom vult gas heel de ruimte?

- Aantal mogelijkheden om 1 deeltje in V0 te plaatsen is evenredig met V0

- Als verschillende deeltjes op dezelfde plaats kunnen zitten:

* Aantal mogelijkheden om N deeltjes in V0 te plaatsen is evenredig met V0N

* Aantal mogelijkheden bij V0/2 is evenredig met (V0/2)N

Evenredigheidsfactor wordt bepaald dr aantal mogelijkheden vr de snelheid

( Aantal is gelijk omdat inwendige energie gelijk is

Snelheidswaarden moeten voldoen aan:

Quasistatische overgang: transformatie van een toestand naar een andere via evenwichtstoestanden

(   (  (				   (      V+(V      (    (

(  V (  (				       (     (     (

(    (    (				  (       (      (

T verandert niet ( inwendige energie verandert niet

Geïsoleerd systeem evolueert zo dat de entropie toeneemt

Evenwichtstoestand van een systeem = toestand van maximale entropie

Systeem evolueert zo dat de entropie van het systeem en de omgeving toenemen

Evenwichtstoestand = toestand van maximale entropie van systeem en omgeving

18) Leid de formule af voor eendimensionale volkomen elastische botsingen en bespreek.

Elastische botsing: hoeveelheid beweging en kinetische energie behouden.

19)Hoe komen we aan de formule vr relativistische energie?

Relativiteitstheorie:

Massa afhankelijk van de snelheid: sneller ( ‘zwaarder’

20)Verklaar dipool en ECG

Dipool: systeem waarin positieve en negatieve ladingen verschoven zijn tegenover elkaar zodat gelijke positieve en negatieve ladingen op afstand l van elkaar zijn	    y

Vector van negatieve nr positieve lading:							(P

r1

r		r2

-Q   p	0	   +Q		   x

l

( P

r1

r2

r

(1        (          (2

-Q     p                 +Q

l

ECG: zenuwprikkeling voor het hart ( in het hart elektrische stroom in bepaalde richting (100(A)

Elektrisch effect van het hart ~ dipoolvector

( Dipoolmoment verandert periodisch

Periode = periode waarmee het hart het bloed voortstuwt

Richting vd dipool: hartvector

Elektrische potentiaal afhankelijk vd afstand en de richting (()

Driehoek van Einthoven

Potentiaal rechterarm (RA), linkerarm (LA) en linkervoet(LV) meten. LV is nulniveau.

U1,U2 en U3 zijn de componenten vd hartvector volgens de verbindingslijnen tss beide armen, RA-LV en LA-LV

(Grootte hartvector kan hieruit berekend worden

Tekening zie cursus (sorry schatje, geen zin meer)

21)Bespreek alle mogelijkheden van elastische botsingen

1-dimensionaal zie vraag 18

2-en 3- dimensionaal